mgr inż. Szczepan Żmuda

Biegły Sądowy w zakresie:

- techniki i diagnostyki samochodowej

- mechaniki i budowy maszyn ze specjalnością samochody i ciągniki,

- ruchu drogowego i odtwarzania przebiegu wypadków i kolizji drogowych,

- wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych.

Rzeczoznawca Certyfikowany przez ECCRiSTS  125/08

Wpisany na Listę Ministra Infrastruktury RS 001084

# OPERAT  SZACUNKOWY

w zakresie:	opisu i oszacowania ruchomości do sprawy V GUp 3/09 - 4

Rodzaj przedmiotu:

Samochód osobowy:		Ford Mondeo 1.8TD

### numer rejestracyjny:		KN12896

Zamawiający:

„CAPRICORN” sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz; l. Paderewskiego 36/2

Reprezentowany przez Prezesa Zarządu mgr Bożenę Polesek

Syndyk masy upadłości: „KANWOD” Jolanta Niemiec

33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14

Dane techniczne/identyfikacyjne przedmiotu:

marka, typ, model			Ford Mondeo 1.8TD

numer rejestracyjny			KN12896

numer fabryczny(VIN)			WF0NXXGBBNPC29854

rok produkcji				1993

świadectwo homologacji		- - -

rodzaj pojazdu				osobowy

silnik					R-4, ZS

numer silnika				nie badano

pojemność silnika			1753 ccm

moc silnika				65 kW

data pierwszej rejestracji		1993

okres eksploatacji			od 1993

wskazania licznika		 	318303 km

ładowność dopuszczalna		 - - -  kg

liczba miejsc siedzących		5

liczba miejsc stojących			- - -

kolor/rodzaj powłoki lakierowej  	zielony, 2w typu uni

pojazd zarejestrowany na właściciel/adres:

Artur Niemiec

33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14

dowód rejestracyjny			DR/BAB2996283

data ważności badania techn.		2010-07-

polisa ubezpieczeniowa			InterRisk OC do dn. 2009-09-21

1. Podstawę do sporządzenia niniejszego opracowania stanowiły:

- umowa o dzieło z dnia 14.09.2009 roku,

- bezpośrednie oględziny samochodu z dnia 05.10.2009 roku,

- komputerowy system INFO-EKSPERT,

- instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2005 SRTSiRD.

2. Oględziny pojazdu

Pojazd poddano oględzinom dnia 05.10.2009 roku w siedzibie właściciela pojazdu: 33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14 i przy jego obecności, oraz:

- Pana Andrzeja Kurowskiego – przedstawiciela  „CAPRICORN”

Do oględzin przedstawiono pojazd w ruchu, kompletny, zarejestrowany, bez zauważalnych braków.

W dniu badania wykonano dokumentację fotograficzną, w załączeniu.

Ogólny stan techniczny pojazdu: przeciętny, stwierdzony podczas badania jest adekwatny do czasookresu i charakteru jego wykorzystania.

Pojazd posiada ważne badanie techniczne i nie aktualną polisę ubezpieczeniową w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej.

3. Identyfikacja pojazdu

Cechy identyfikacyjne pojazdu odczytano podczas oględzin pojazdu z natury. Numer rejestracyjny pojazdu, numer identyfikacyjny nadwozia zgodne są z przedstawioną dokumentacją w tym zakresie. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na pasie przednim w komorze silnikowej.

Podstawowe dane techniczne wskazano na pierwszej stronie niniejszego opracowania.

Stan techniczny pojazdu, w tym jego wyposażenie, stan ogumienia i odczytany stan licznika zostały podane i opisane szczegółowo w dołączonym arkuszu kalkulacyjnym zawierającym również ostateczne wyliczenie wartości rynkowej.

4. Wartość pojazdu

Dla wyliczenia wartości pojazdu zostały wykorzystane dane zawarte w systemie komputerowym INFO-EXPERT dane/katalog X-2009. Biegły dokonał wyceny wartości badanego pojazdu przyjmując wymienione poniżej istotne czynniki wpływające na podwyższenie/obniżenie tej wartości, w postaci:

- wartość bazowa pojazdu modelowego:

- 5035 PLN - notowanie INFO-EXPERT

- wyposażenie dodatkowe/brakujące opisane w arkuszu,

- datę pierwszej rejestracji i początek eksploatacji pojazdu: 1993r.

- stan ogumienia opisany powyżej,

- zastosowano korekty wartości,

uznając za wystarczającą podstawę stwierdzony stan techniczny.

Wynikiem działania algorytmów obliczeniowych otrzymano odpowiednią końcową wartość rynkową badanego pojazdu:

2200 złotych brutto

(słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto)

1803,28 złotych netto

(słownie: jeden tysiąc osiemset trzy złote i dwadzieścia osiem groszy netto)

Na podstawie przeprowadzonego badania i podanego powyżej opisu stanu technicznego pojazdu, podanej metodyki obliczeń -  zostaje określona wartość rynkowa badanego egzemplarza pojazdu na kwotę brutto:

2200 zł

(słownie: dwa tysiące dwieście złotych brutto, wartość określona na miesiąc październik roku 2009).

W załaczeniu:

- dokumentacja fotograficzna (CD),

- arkusz wyceny pojazdu wg INFO-EKSPERT,

Sporządzono w    2   egzemplarzach

Wydając niniejszą ocenę techniczną, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny oraz ewentualne braki w wyposażeniu po dniu sporządzenia opisu.