mgr inż. Szczepan Żmuda

Biegły Sądowy w zakresie:

- techniki i diagnostyki samochodowej

- mechaniki i budowy maszyn ze specjalnością samochody i ciągniki,

- ruchu drogowego i odtwarzania przebiegu wypadków i kolizji drogowych,

- wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw powypadkowych.

Rzeczoznawca Certyfikowany przez ECCRiSTS  125/08

Wpisany na Listę Ministra Infrastruktury RS 001084

# OPERAT  SZACUNKOWY

w zakresie:	opisu i oszacowania ruchomości do sprawy V GUp 3/09 - 2

Rodzaj przedmiotu:

Stacja hydrauliczna HYMATEC HY2000

Zamawiający:

„CAPRICORN” sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz; l. Paderewskiego 36/2

Reprezentowany przez Prezesa Zarządu mgr Bożenę Polesek

Syndyk masy upadłości: „KANWOD” Jolanta Niemiec

33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14

Dane techniczne/identyfikacyjne przedmiotu:

marka, typ, 				HYMATEC HYDRAULIK AG

model					HYMATEC HY2000

kraj producenta				szwajcaria

numer fabryczny			b/d

rok produkcji				b/d

silnik					R-2, ZS

numer silnika				L2E-07467

pojemność silnika			b/d

moc silnika				b/d

okres eksploatacji			b/d

wskazania licznika		 	48  h

wyposażenie				wąż ze złączami, młot z grotem typu przecinak,

system odciążający, gniazdo 12V/100W, koła,

czujniki kontroli			oleju silnikowego i hydraulicznego,

temperatury, ładowania akumulatora,

kolor/rodzaj powłoki lakierowej  	pomarańczowy, 1w typu uni

właściciel/adres:			KANWOD, Jolanta Niemiec

33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14

1. Podstawę do sporządzenia niniejszego opracowania stanowiły:

- umowa o dzieło z dnia 14.09.2009 roku,

- bezpośrednie oględziny urządzenia z dnia 05.10.2009 roku,

- www.autogielda.com.pl,  www.maszyny.kupsprzedaj.pl, www.allegro.pl

- instrukcja określania wartości.

2. Oględziny

Urządzenie poddano oględzinom dnia 05.10.2009 roku w siedzibie właściciela: 33-300 Nowy Sącz; ul. Elektrodowa 14 i przy jego obecności, oraz:

- Pana Andrzeja Kurowskiego – przedstawiciela  „CAPRICORN”

Do oględzin przedstawiono stacje hydrauliczną od dłuższego czasu nie używaną (unieruchomioną), uszkodzona pompa i rozdzielacz, brak akumulatora.

W dniu badania wykonano dokumentację fotograficzną, w załączeniu.

Ogólny stan techniczny: zniszczony/zaniedbany.

3. Identyfikacja przedmiotu

Cechy identyfikacyjne urządzenia odczytano podczas oględzin przedmiotu z natury. Bark dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia. Brak akumulatora - brak możliwości uruchomienia. Według ustnego oświadczenia właściciela stacja posiada uszkodzoną pompę hydrauliczną i rozdzielacz.  Podstawowe dane techniczne wskazano na pierwszej stronie niniejszego opracowania.

Stan techniczny urządzenia, w tym jego wyposażenie,  odczytany stan licznika zostały podane i opisane powyżej.

4. Wartość przedmiotu

Dla wyliczenia wartości stacji hydraulicznej opisanej na pierwszej stronie zostały wykorzystane dane zawarte na wymienionych w p. 2 witrynach internetowych i zawartych tam ofertach sprzedaży podobnych urządzeń. Uwzględniając stan techniczny biegły dokonał wyceny wartości w sposób porównawczy i indywidualny badanego przedmiotu uwzględniając istotne czynniki wpływające na podwyższenie/obniżenie tej wartości.

1500 złotych brutto

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

1229,51 złotych netto

(słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy netto)

Na podstawie przeprowadzonego badania i podanego powyżej opisu stanu technicznego pojazdu, zostaje określona szacunkowo, w sposób indywidualny*,  wartość badanego urządzenia na kwotę brutto:

1500 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych brutto, wartość określona na miesiąc październik roku 2009).

W załaczeniu:

- dokumentacja fotograficzna (CD),

Sporządzono w    2   egzemplarzach

* Średnia wartość rynkowa pojazdu ustalona została na podstawie notowań zawartych w:

www.autogielda.com.pl,  www.maszyny.kupsprzedaj.pl, www.allegro.pl

Wydając niniejszą ocenę techniczną, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny oraz ewentualne braki w wyposażeniu po dniu sporządzenia opisu.